## Slide 1: 计算机网络复习
洪佩琳

## Slide 2: 考试时间
考试时间：1月9日（周日）（由于放假时间调整，故考试时间地点都已调整）
上午8:30 - 10:30
考试地点：3C104
考试成绩：平时20%（小测验作为平时作业计入），实验20%，考试60%
答疑时间：
  时间由QQ群投票决定，地点再通知

## Slide 3: 按目录（前三章）
1.1 Internet 的发展史
1.2 中国Internet的发展史
1.3 IPv6发展史
1.4 Internet的应用
1.5 互联网与物联网
1.6 网络的标准和标准化组织
2.1 网络的构成
2.2 网络的体系结构
2.3 OSI模型
2.4 TCP/IP模型
2.5 OSI与TCP/IP模型比较
2.6 网络的分类
3.1数据通信的理论基础
3.2传输介质
3.3数字调制与多路复用
3.4交换技术

## Slide 4: 第4、5章目录
4.1数据链路层的基本概念与功能
4.2差错检测与校正
4.3基本数据链路协议
4.4滑动窗口（Slide Windows）协议
4.5面向位的协议HDLC
4.6面向字节的数据链路层协议-PPP
5.1 传统LAN的基本概念
5.2 多路访问协议
5.3 以太网的MAC协议
5.4 无线LAN
5.5 网桥
5.6 交换式局域网

## Slide 5: 第6、7章目录
6.1网络层向传输层提供的服务
6.2虚电路与数据报
6.3路由算法
6.4拥塞控制
6.5网络互连
7.1 Internet基本协议栈
7.2 IP地址
7.3 地址转换协议ARP
7.4 IP协议
7.5 ICMP协议
7.6 IP寻址
7.7 Internet 路由协议
7.8 IP组播

## Slide 6: 后三章
8.1传输层服务
8.2传输层寻址
8.3建立连接
8.4 Internet中的传输层协议
  8.4.1用户数据报协议UDP
  8.4.2传输控制协议TCP
8.5Berkeley Socket
9.1 网络应用层的计算和访问模式
9.2 域名系统(DNS)
9.3 文件服务(FTP)
9.4电子邮件(SMTP)
9.5WWW(HTTP)
10.1 概述
10.2 密码学基础知识
10.3 数字签名与认证
10.4 典型的网络安全威胁
10.5 网络安全协议
10.6 网络的安全技术

## Slide 7: 复习1——基本术语缩写及其中英文全称
ITU,IETF,IEEE,ISO，RFC
OSI,TCP/IP,PDU,SDU;LAN,MAN,WAN;UTP,STP,
FDM,TDM,WDM/DWDM,CDM/CDMA;SONET/SDH
FCS,CRC;HDLC,PPP;LLC,MAC,
CSMA/CD,CSMA/CA,RTS/CTS
WLAN,AP,BSS,ESS,BSSID,
PCF,DCF,SIFS,PIFS,DIFS

## Slide 8: 复习1——基本术语缩写及其中英文全称（续）
ARP，RARP;IPv4,IPv6，DHCP,ICMP,IGMP
RIP, OSPF,BGP,AS,IGP,EGP
CIDR,NAT,NAPT
TCP,UDP,RTT,RTO,MSS
DNS,FTP,SMTP,POP, IMAP，MIME
WWW,HTTP,HTML,URL
DES,PKI,CA,IPSec,AH,ESP

## Slide 9: 复习2——基本概念
体系结构，层，协议，接口，服务
OSI参考模型，各层基本功能
TCP/IP参考模型，与OSI模型的相同与区别
上下层数据单元的关系，特定层数据单元的名称
面向连接服务与无连接服务的区别

## Slide 10: 复习3——物理层
奈奎斯特定理与香农定理
  奈奎斯特定理，无噪信道，信号分V个离散等级，
  最大数据传输率=2Blog2V （b/s）
  香农定理：有噪信道，信噪比S/N
  最大数据传输率=B log2（1+S/N）（b/s）
网络常用的传输介质
  有线：双绞线，同轴电缆，（电力线），光纤
  无线：电磁波，光
交换技术
  电路交换
  存储交换：分组交换，报文交换
  延时分析：传播延时，传输延时，处理延时，排队延时。

## Slide 11: 复习4——数据链路层及局域网
向网络层提供的服务
  面向连接（如，帧中继），无连接有确认（如，802.11），无连接无确认（如，802.3）
成帧
差错检测：纠错码，检错码，超时重传
  海明编码，纠正单比特错的校验位下界2r>=n+1
  CRC编码及检测能力分析
流量控制：滑动窗口
基本链路层协议：停-等协议
  带宽延迟乘积：BD，比特；
  链路利用率≤W/(1帧+2BD),注意单位一致！

## Slide 12: 复习4——数据链路层及局域网（续）
传统局域网的基本概念
  拓扑结构
媒体访问控制方法
  应用场景，常见方法
  动态信道分配：CSMA/CD, CSMA/CA
以太网/802.3
  碰撞检测，碰撞域，最小帧长的计算，最小帧长/最大帧长限制的原因
WiFi/802.11
  支持的两种操作模式：PCF/DCF，DCF与CSMA/CA，地址，帧间间隔的用处。
局域网互联设备-网桥/交换机
  根据目的MAC地址转发数据帧
  根据源MAC地址，采用逆向学习生成地址查找表
  能隔离碰撞域，不能隔离广播域
  网桥连接不同局域网时存在的问题

## Slide 13: 复习5——网络层和IP
向传输层提供的服务
  面向连接-虚电路
  无连接-数据报
路由算法
  自适应/非自适应（动态/静态路由）
  距离矢量与链路状态
  (给定邻居的路由表能迭代出最新路由表，或给定简单的拓扑与权重，能算出最短路径）
  层次化路由
IPv4，IPv6协议，ICMP协议
DV: RIP,BGP
LS: OSPF
IGP: RIP,OSPF
EGP: BGP

## Slide 14: 复习5——网络层和IP（续）
拥塞控制
  拥塞控制与流量控制的区别
  漏桶算法、令牌桶算法
网络互连
  从物理层到应用层都有有哪些经典的互连设备，它们的转发机制？
  哪些设备能隔离碰撞域、广播域
路由器，能隔离碰撞域和广播域。
IP地址的分类与无类别域间寻路，地址分配、聚类
路由器对IP分组头的处理

## Slide 15: 复习5——网络层和IP（续）
IP地址与MAC地址的区别
地址解析（ARP,RARP)
IPv4地址分类:A(0),B(10),C(110),D(1110),E(1111)
CIDR: 如：128.14.32.0/20 表示网络前缀20位，主机位12位，地址块共有 212 个地址，也可表示成128.14.32/20。
NAT：内外地址转换，实现内网私有地址与全局IP地址的转换。
IPv6地址:十六进制冒号分割法,如1025:1ab6:0:0:0:87:a76f:1234，或1025:1ab6::87:a76f:1234， ::FFFF:129.144.52.38

## Slide 16: 复习6——传输层
Internet中定义了两个不同的传输层协议
  用户数据报协议（UDP：User Datagram Protocol），提供无连接的服务，高效，适合于实时传输
  传输控制协议（TCP：Transmission Control Protocol），提供可靠的，面向连接的服务
    特点：连接，可靠，字节流、全双工，流控，拥塞控制
    连接建立、连接释放
    连接管理：六类定时器，重点关注重传定时的RTT，RTO设置与计算。

## Slide 17: 复习7——应用层
DNS
  组成：解析器，域名空间，资源记录，名字服务器
  传输层可采用TCP或UDP协议，端口号均为53号
  域名查询方法：递归查询，迭代查询
FTP
  控制连接，TCP21端口；数据连接，TCP20号端口
  数据连接有主动模式与被动模式
SMTP，POP3/IMAP
  分别为TCP25号端口和110端口
  组成：用户代理、邮件服务器，简单邮件传输协议，（邮件访问协议）

## Slide 18: 复习7——应用层（续）
WWW
  特点：超文本，超链接，超媒体
  HTTP协议，TCP80端口
  HTML语言描述
  URL定位资源，由协议、主机域名、路径及文件名三部分组成

## Slide 19: 复习8——网络安全
网络攻击类型：主动攻击和被动攻击，有哪些？
网络安全提供的安全服务：
  认证，访问控制，
  数据机密性，数据完整性，
  不可否认性
密码体制
  对称密码，特点：加密密钥和解密密钥相同，加密速度快。
  非对称密码（公私钥密码），特点：加密密钥和解密密钥不相同，加密速度慢，可用于数字签名和密钥分发。

## Slide 20: 复习8——网络安全（续）
IPSEC：
  AH头标：数据完整性保护，抗重播攻击
  ESP头标：提供数据机密性、完整性保护，抗重播攻击
防火墙
  包过滤防火墙
  状态检测防火墙
  代理型防火墙

## Slide 23
The end !
祝大家取得好成绩！
加油！

## Slide 24: OSI参考模型，各层基本功能
PDU: Protocol Data Unit
协议数据单元
帧
分组
物理层：
缆线，信号的编码，网络接插件的电、机械接口
数据链路层：
成帧，差错控制、流量控制，物理寻址，媒体访问控制(CSMA/CD,CSMA/CA),
局域网：以太网，WiFi
网络层：
路由（路由算法、路由协议）、转发，拥塞控制
IP,ICMP
传输层：
为应用层提供与下面网络无关的可靠消息传送机制 ，如TCP，连接，定时器，流控，拥塞控制
应用层：
处理应用进程之间所发送和接收的数据中包含的信息内容。如FTP、HTTP

## Slide 25: TCP/IP模型

## Slide 26: OSI与TCP/IP模型的比较
相同点：
1.都是基于独立的协议栈概念。
2.两者都有功能相似的应用层、传输层、网络层。
不同点：
1.在OSI模型中，严格地定义了服务、接口、协议；在TCP/IP模型中，并没有严格区分服务、接口与协议。
2.OSI模型支持非连接和面向连接的网络层通信，但在传输层只支持面向连接的通信；TCP/IP模型只支持非连接的网络层通信，但在传输层有支持非连接和面向连接的两种协议可供用户选择。
3.TCP/IP模型中不区分、甚至不提起物理层和数据链路层。

## Slide 27: 面向连接服务与非连接服务的区别
面向连接的服务
  首先要在信源与信宿之间建立连接，然后在此连接上通信，最后拆除连接。
  特点：占用一定的存储资源（有状态），可靠，按序传送
非连接服务
  传送数据不需要建立连接，即有即送。
  将每个数据单元打包，在包头添加地址信息。
  特点：每个数据包独自寻路（重复劳动），同一数据流的包可能经由不同的路径到达目的地，到达的顺序也可能颠倒。

## Slide 28: 电路交换与分组交换的比较
电路交换预先静态地保留所要带宽；而分组交换却是根据需要动态地获得和释放带宽。
在电路交换中，已分配给线路上未用的带宽只能浪费掉；而分组交换中，未用的带宽可以被别的传输所利用。
电路交换对数据传输是完全透明的，而分组交换则要利用分组所携带的参数进行路由转发。
分组交换是存储转发的，会增加传输延时；电路交换则是连续的通过物理线路传输。
分组交换中，分组到达目的地可能不按原顺序；在电路交换中，不会发生乱序现象。
分组交换可以按传输的字节或连接时间计费；电路交换按时间、距离计费。

## Slide 29: 分组交换中的延时分析
分组交换
分组1
A
B
C
D
分组1
分组1
传播延时
排队延时+处理延时
传播延时（propagation delay）
  数据某比特从A节点到B节点传播所需的时间，取决于物理媒体传播速度（2~3x108m/s ）和AB两点间距离。
传输延时(transmission delay)
  节点发送（或接受）整个分组所需时间，用L比特表示分组长度，用Rb/s表示链路速率，则L/R为传输延时。
处理延时(processing delay)
  检查分组头部，寻路，差错校验等，与CPU速度和处理算法有关。
排队延时(queue delay)
  在节点上等待处理所需时间，与网络拥塞状况有关
传输延时
Notes: 传播延时：光缆中一公里的传播延时约为1000/2x10-8秒=5微妙，广域网传播延时在毫秒级，电磁波在自由空间的传播速度是光速，在铜线电缆中是2.3x108m/s，在光纤中是2.0x108m/s
传输延时：设分组长度为1000字节，网络速率为100Mb/s，则80微妙

## Slide 30: 分组交换的总延时
一个分组在路径上的总延时
  D=总dprop+转发节点数*（dtrans+dpro+dqueue）+dtrans
n个分组在路径上的总延时
  D=总dprop+转发节点数*（dtrans+dpro+dqueue）+n*dtrans
A
D
分组1
分组2
分组..
分组n
t
K条链路
总的传播延时
一个分组经过k-1个转发节点的传输延时、处理延时、排队延时
n个分组的
传输延时
分组1
分组2
分组..
分组n
分组1
分组2
分组..
分组n
分组1
分组2
分组..
分组n
转发节点

## Slide 31
r+1位
补r位0
r位余数

## Slide 32
书上166例题，G(X)=X4+X+1, 计算1101011111的检验和
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 1 1
1 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1
1 0 0 1 1
0 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1
1 1 0 1 0
1 0 0 1 1
1 0 0 1 0
1 0 0 1 1
0 0 1 0
余数可以是10，但帧检验序列一定是r位，和补0的个数一致，比除数少一位

## Slide 33: CRC的错判率
能检验出所有长度小于等于r的错误
如果突发长度为r+1，当且仅当差错与G（X）相同时才被整除。根据突发错误长度的定义，其第1位和最后1位必须是1，因此与G（X）完全相同的概率为（1/2）r-1。
对于长度大于r+1的差错，其错判率为1/2 r。

## Slide 34: 滑动窗口（Slide Windows）协议
滑动窗口协议是通用的流量控制协议，特别是在效率、复杂性及对缓冲区的需求等方面可作灵活调配。
发送端和接收端分别设定发送窗口和接收窗口 ,大小分别为Wt和Wr。。
帧序号用n位编码，序号范围为0~2n-1
主要的滑动窗口协议有回退N协议和选择重发协议
  对于回退N协议，即Wt <=2n-1，Wr=1
  对于选择重发协议，Wt +Wr<=2n, Wr <=2n-1
i
i+Wt
W
j
发送方
m
m+Wr
接收方

## Slide 35: 虚电路与数据报的比较
问题 | 数据报 | 虚电路
连接建立 | 不需要 | 需要
路由与转发 | 每个分组都包含源/目的地址，独立路由，路由器根据分组的目的地址进行路由转发 | 建立连接时需要路由，一旦建立逻辑通道，后续分组都根据分组头的逻辑通道号转发
路由器状态 | 不保留分组路有过的状态信息 | 路由器需要保留每个连接的状态信息，以便后续分组的转发
分组路径与到达顺序 | 同一流的分组可能沿不同的路径到达目的端，有可能乱序 | 同一流的分组沿建立好的虚电路到达按序目的端
路由器故障影响 | 通过相邻节点的路由表更新，能迂回故障节点 | 故障路由器上的所有连接都将中断
服务质量 | 较难提供 | 易于在建立连接时在路径上的各个节点预留资源
拥塞控制 | 较难提供 | 在建立连接时，可根据网络的资源选择路径，避免网络拥塞

## Slide 36: IPv4 &IPv6比较
V6: 6 fields + 2 addr
V4: 10 fields + 2 addr + options
Deleted:
  Header length
  type of service
  identification, flags, fragment offset
  Header Checksum
Added:
  Traffic class
  Flow label
Renamed:
  length -> Payload length
  Protocol -> Next header
  time to live -> Hop Limit
Redefined: Option mechanism
Traffic class

## Slide 37: ICMP（互连网控制报文协议）
分组由于各种原因无法投递而遭丢弃时，就用ICMP发送差错报告。ICMP定义了两类报文：差错报文和信息报文
差错报文
  源抑制：抑制发送过多分组的主机。
  超时：分组的TTL为0。
  信宿不可达：报告子网、主机不能定位的信宿。
  重定向：路由重定向
  参数问题：分组头参数出错。
信息报文
  回音请求/响应（Echo request/reply）
  地址掩码请求/响应（Address mask request/reply）
  路由器发现（Router discovery）
主要应用
  Ping，采用ICMP的回音请求报文，来测试目的主机的可达。
  Traceroute ，通过发送递增的TTL值的回音请求报文，测试目的主机沿途经过的路由器地址。

## Slide 38: Distance Vector vs. Link State
DV
  节点向相邻节点告诉它所知道的所有节点的路由信息
  节点根据相邻节点的路由信息更新自己的路由表
  分布式计算
  可扩展性差
LS
  节点向所有节点告诉其相邻节点的状态信息
  每个节点都有一个全局的拓扑结构
  根据此拓扑结构计算路由表
  可扩展性好，可靠

## Slide 39: 拥塞控制与流量控制
拥塞控制
  网络负载的不均衡，例如，某个路由器的多个输入端口向同一个输出端口传输分组
  是全局问题，涉及的节点包括主机、路由器
  拥塞发生在网络内，但对于无连接的网络很难在网络层单独控制拥塞，因此网络层和传输层共同承担拥塞控制。
流量控制
  接收端或所在网络的接收速度小于发送端的发送速度
  只涉及收发两端，是局部问题
由于解决方法相似，两者经常混淆

## Slide 40: 令牌桶算法
令牌桶容量B bytes，令牌产生速率为R bytes/s，计算机最大数据速率M bytes/s，则计算机可以以M速率传输S秒 。
B+ R S=MS S=B/（M- R）=11ms
例：ATM网络中每个信元53个字节，每隔53μs产生一个新令牌，每个信元获取令牌后即可传输。令牌桶内已有2000个令牌。请问计算机用10Mbps的全速可以传输多长时间？
解：R=53*8/53=8Mbps, B=2000*53*8=0.848Mb
S=0.848/(10-8)=0.424s

## Slide 41: IP地址与MAC地址的区别
MAC | IP
物理地址 (数据链路层地址） | 逻辑地址 （网络层地址）
局部意义 | 全局意义
随机获得 | 上级分配
48位 （如08:00:39:00:2f:c3) | 32位 （如202.38.75.11）

## Slide 42
B
222.1.1/24
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2/24
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3/24
LAN3
N3
N2
222.1.4/24
222.1.5/24
222.1.6/24
N1
LAN2
LAN1
互联网
在同一个局域网上的主机或路由器的
IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id

## Slide 43: 例如：已知有一块地址从194.24.0.0开始，可用的IP地址有8192（213），有大学对地址需求如下表，请分配地址，并画出网络拓扑和路由表项。
地址需求：1024=210，主机地址10比特长，网络前缀22比特；2048,主机地址11比特， 网络前缀21比特；
4096,主机地址12比特，网络前缀20比特.
 | 地址个数 | 范围 | 掩码 | 聚类地址
剑桥大学 | 2048 | 194.24.0.0-194.24.7.255 | 255.255.248.0 | 194.24.0.0/21
爱丁堡大学 | 1024 | 194.24.8.0-194.24.11.255 | 255.255.252.0 | 194.24.8.0/22
（可分配） | 1024 | 194.24.12.0-194.24.15.255 | 255.255.252.0 | 194.24.12.0/22
牛津大学 | 4096 | 194.24.16.0-194.24.31.255 | 255.255.240.0 | 194.24.16.0/20
地址分配成块，不重复，具体标识接口时排除特殊地址，如主机地址为全0，全1。

## Slide 44
NETWORK NEXT HOP
194.24.0.0/21 X
194.24.8.0/22 Z
194.24.16.0/20 Y
……
X
牛津大学
爱丁堡大学
剑桥大学
Y
Z
 | 地址个数 | 范围 | 掩码 | 聚类地址
剑桥大学 | 2048 | 194.24.0.0-194.24.7.255 | 255.255.248.0 | 194.24.0.0/21
牛津大学 | 4096 | 194.24.16.0-194.24.31.255 | 255.255.240.0 | 194.24.16.0/20
爱丁堡大学 | 1024 | 194.24.8.0-194.24.11.255 | 255.255.252.0 | 194.24.8.0/22
（可分配） | 1024 | 194.24.12.0-194.24.15.255 | 255.255.252.0 | 194.24.12.0/22
考虑路由表1，要转发的IP分组，目的地址为194.24.17.4，17=（00010001）
前20-前23位：194.24.16.0
与第三项匹配
路由表1
Internet
NETWORK NEXT HOP
194.24.0.0/19 A
……
路由表2
A

## Slide 45: Internet拥塞控制算法的实例
假设最初拥塞窗口为64kB，最大段长为1kB，发生超时，将阈值设为其1/2，即32kB，并将拥塞窗口恢复为最大段长度，执行慢启动算法；
直至拥塞窗口达到阈值，此后拥塞窗口按线性增加（每次只增加一个最大段长度），直至最终达到接收窗口大小或发生超时；
若超时再将临界值设为当前拥塞窗口的1/2，重复上述过程。
慢启动
拥塞避免
慢启动

## Slide 46: TCP Reno算法
TCP的传输速率
  设TCP的发送窗口为w，往返时间为RTT，则TCP瞬时最大发送速率为w/RTT.
  由于w是变化的，设丢包或收到三个重复ACK时的窗口为W，且W不变，则w在W/2到W之间变化，忽略慢启动阶段，则一条连接的平均吞吐量=0.75*W/RTT。

## Slide 47: RTT与RTO
1988年Jacobson提出了另一个公式
  RTT：往返时间的估计值; M：往返时间的测量值
  ，  ：平滑因子，典型 =7/8，=3/4; D：偏差变量
  RTTnew  RTT+(1- )M
  Dnew  D+(1- )|RTT-M|
  RTT  RTTnew
  D  Dnew
  重传时间RTO  RTT +4D
Karn算法：对已经重传的数据段无需修改RTT、D，而是在每次传输失败时将超时时间RTO加倍，直到该数据段被成功传输。

## Slide 48: 重传时间RTO计算实例
设前个时刻RTT的估计值为80ms，偏差变量D为16ms，此时测得从发送数据段到收到确认所花费的时间为160ms，那么根据Jacobson算法，计算得到的超时间隔为多少？假设所有平滑参数的值取为7/8。
  RTTnew  RTT+(1- )M
RTTn=7/8 X80+160/8=90(ms)
  Dnew  D+(1- )|RTT-M|
Dn=7/8 X16+1/8 X80=24
RTT  RTTnew
D  Dnew
重传时间RTO  RTT +4D
RTO=90+4X24=186